## Slide 1: Análisis de Correlación Espacial Bottom-Up de la SUHI en Monterrey
Zona Metropolitana de Monterrey
Modelo de Correlación Bivariada Bottom-Up (Vegetación e Industria)

## Slide 2: Contexto: Isla de Calor Urbana Superficial (SUHI) en Monterrey
Desafío: La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) experimenta una intensa presión térmica urbana.
Enfoque de Análisis: Transición de análisis agregados (Top-Down) a un análisis de grano fino (Bottom-Up).
Objetivo: Evaluar la asociación espacial bivariada entre la temperatura superficial diurna, la vegetación y la presencia industrial a escala micrométrica.
Relevancia: Informar la toma de decisiones territoriales con base en correlaciones locales de celdas físicas de 30 metros.

## Slide 3: Metodología del Análisis Bottom-Up
Unidad de Observación: Celdas físicas regulares de 30 metros de resolución espacial.
Agrupadores Territoriales: Municipios (Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás) y 401 AGEBs de la ZMM.
Método Estadístico: Coeficiente de correlación de rangos de Spearman (r) para medir asociaciones monotónicas (no relaciones de causalidad física directa).
Filtro de Representatividad: Umbrales mínimos de muestras para robustez:
  *Nivel Municipio*: N ≥ 50 (Global) / N ≥ 30 (Segmentado).
  *Nivel AGEB*: N ≥ 30 (Global) / N ≥ 15 (Segmentado).

## Slide 4: Variables y Escalas de Análisis Multiescala (Buffers)
Variable Objetivo: Temperatura superficial diurna (`suhi_day_c`).
Bloque Mitigación: Porcentaje de vegetación (`green_pct`).
Bloque Presión Industrial: Presencia industrial (`industrial_osm_pct`) e industrial ponderada por densidad.
Escalas Analizadas:
  *Local*: 30 m de resolución.
  *Buffers de Vecindario*: 100 m, 250 m, 500 m y 1000 m (1 km).
Significado de N/D (No Disponible): Señala segmentos con variabilidad nula o con cantidad de celdas por debajo del umbral mínimo.

## Slide 5: Resultados: Vegetación y Enfriamiento
Asociación Negativa (Enfriamiento): A nivel global, una mayor cobertura de vegetación se asocia con temperaturas superficiales más bajas.
Coeficientes de Spearman Globales (r) (Local 30m vs. Vecindario 500m):
  San Pedro Garza García: r = -0.239 (local) / r = -0.247 (500m)
  Guadalupe: r = -0.210 (local) / r = -0.062 (500m)
  San Nicolás de los Garza: r = -0.088 (local) / r = -0.098 (500m)
  Monterrey: r = -0.068 (local) / r = +0.007 (500m)
Sensibilidad: La asociación de enfriamiento es más intensa a escalas de vecindario (250m–500m) en áreas residenciales de densidad baja y media (ej. Guadalupe Baja alcanza r = -0.645 a 250m).

## Slide 6: Resultados: Presión Térmica Industrial
Asociación Positiva (Calentamiento): Mayor presencia industrial se asocia con un incremento de la temperatura superficial diurna.
Coeficientes de Spearman Globales (r) (Local 30m vs. Vecindario 500m):
  San Nicolás de los Garza: r = +0.409 (local) / r = +0.493 (500m)
  Monterrey: r = +0.121 (local) / r = +0.149 (500m)
  Guadalupe: r = +0.001 (local) / r = -0.177 (500m)
  San Pedro Garza García: r = -0.006 (local) / r = +0.013 (500m)
San Pedro y Colindancia (Spillover): En San Pedro (Baja densidad), la correlación es nula a escala local pero alcanza r = +0.579 a escala de 1000m. Esto sugiere inercia térmica por desbordamiento espacial de zonas industriales colindantes en Santa Catarina y Monterrey.

## Slide 7: Asociación Limitada en Áreas Densas (Saturación Construida)
Pérdida de Asociación en Alta Densidad: En zonas con densidad construida \ge 60\%, la correlación vegetación-temperatura se reduce a valores cercanos a cero.
Coeficientes de Vegetación por Densidad (Local 30m):
  *Baja Densidad (< 20%)*: San Pedro (r = -0.781), Monterrey (r = -0.489), San Nicolás (r = -0.536).
  *Alta Densidad (\ge 60\%)*: San Pedro (r = -0.116), Guadalupe (r = -0.042), Monterrey (r = -0.026).
Significado: En vecindarios saturados de concreto, la reforestación aislada muestra una asociación estadística muy débil o no significativa con la variación de la temperatura superficial local.

## Slide 8: Recomendaciones de Política Pública e Intervenciones Urbanas
Barreras Forestales Industriales (Tablas 2.1B y 2.3): Implementar buffers forestales de amortiguamiento térmico en radios de 250 m a 500 m en polígonos de San Nicolás y Monterrey.
Planificación Metropolitana del Microclima: Coordinar buffers forestales intermunicipales debido al efecto de desbordamiento espacial (*spatial spillover*) identificado en San Pedro.
Mitigación Pasiva en Alta Densidad (Tabla 2.2): En vecindarios altamente impermeabilizados, priorizar cambios de materialidad (aumento de albedo en techos fríos y fachadas reflejantes) sobre arborización dispersa.
Infraestructura Verde Barrial (Tabla 2.2): Diseñar redes de parques y corredores arbolados barriales enfocando radios de influencia de 250 m a 500 m.

## Slide 9: Siguientes Pasos
Alineación Espacial: Integrar resultados del modelo correlacional con la delimitación de zonas críticas de calor (hotspots).
Geovisualización: Incorporar la capa enriquecida de AGEBs (`ageb_correlaciones_sensibilidad.gpkg`) en sistemas de información geográfica municipales (QGIS/ArcGIS).
Modelación Multitemporal: Ampliar el análisis para capturar variaciones estacionales (invierno/verano) y tendencias interanuales.