## Slide 1: ¿Qué determina la temperatura superficial en Monterrey?
La Pregunta Clave: ¿Qué tan asociadas están la vegetación y la industria con la intensidad térmica de la SUHI a escalas locales e intermedias?
Premisa de Enfoque: Superar las visiones agregadas (Top-Down) para revelar variaciones micrométricas mediante un análisis territorial Bottom-Up.
Principio Estadístico: Evaluar patrones de asociación monotónica (Spearman r) sin asumir causalidad física directa ni relaciones de causa-efecto.

## Slide 2: Análisis Espacial de Grano Fino (Bottom-Up)
Resolución Espacial: 181,746 celdas físicas de 30 metros como unidad analítica básica de observación.
Escala Multiescala: Buffers circulares en radios de 100m, 250m, 500m y 1000m para capturar dinámicas vecinales.
Asociación: Coeficiente de correlación de rangos de Spearman (r) bivariado.
Filtro de Robustez: Exclusión de muestras pequeñas mediante umbrales estrictos de celdas por segmento (N ≥ 50 global, N ≥ 30 por densidad).

## Slide 3: Vegetación en Baja Densidad: Máximo Enfriamiento
Asociación Negativa Intensa: La vegetación en entornos con baja densidad construida (< 20%) muestra las correlaciones de enfriamiento más fuertes con la temperatura superficial.
San Pedro (Baja): Máxima asociación observada de r = -0.811 a escala local de 100m.
Escala de Vecindario: En Guadalupe y San Nicolás, el enfriamiento óptimo se desplaza a escalas de vecindario (500m–1000m).
Municipio | Celdas (N) | Local 30m | 100m | 250m | 500m | 1000m
San Pedro | 1,723 | -0.781 | -0.811 | -0.806 | -0.779 | -0.720
Guadalupe | 1,510 | -0.278 | -0.567 | -0.645 | -0.644 | -0.676
San Nicolás | 120 | -0.536 | -0.592 | -0.632 | -0.674 | -0.618
Monterrey | 3,129 | -0.489 | -0.609 | -0.611 | -0.522 | -0.140

## Slide 4: Escala Óptima de la Vegetación según Densidad
Sensibilidad de Escala: La escala de máxima asociación no es la local (30m), sino las escalas de vecindario (100m a 1000m).
Baja Densidad: El radio de 250m–1000m obtiene la mayor correlación de enfriamiento.
Media Densidad: Se observa un desplazamiento a escalas más cercanas (100m–250m) para retener relevancia térmica.
Municipio | Densidad | Local (30m) | Máxima Asociación (Escala)
San Pedro | Baja | -0.781 | -0.811 (100m)
San Pedro | Media | -0.319 | -0.374 (100m)
Guadalupe | Baja | -0.278 | -0.676 (1000m)
Guadalupe | Media | -0.150 | -0.255 (250m)
San Nicolás | Baja | -0.536 | -0.674 (500m)
San Nicolás | Media | -0.091 | -0.138 (250m)
Monterrey | Baja | -0.489 | -0.611 (250m)
Monterrey | Media | -0.133 | -0.179 (100m)

## Slide 5: Industria y Presión Térmica de Calentamiento
Asociación Positiva Significativa: La presencia industrial se asocia directamente con temperaturas superficiales más elevadas.
San Nicolás: Fuerte presión térmica en todos los segmentos (hasta r = +0.643 en baja densidad).
Desbordamiento Térmico (Spillover): En San Pedro Baja, se observa correlación de r = +0.579 a 1000m, sugiriendo influencia de corredores industriales colindantes en Santa Catarina.
Municipio | Densidad | Local 30m | 250m | 500m | 1000m
San Nicolás | Baja | +0.573 | +0.624 | +0.630 | +0.643
San Nicolás | Alta | +0.411 | +0.500 | +0.505 | +0.469
Monterrey | Baja | -0.009 | +0.379 | +0.540 | +0.596
Monterrey | Media | +0.253 | +0.361 | +0.374 | +0.304
San Pedro | Baja | N/D | +0.079 | +0.260 | +0.579
Guadalupe | Baja | N/D | +0.093 | +0.205 | +0.256

## Slide 6: Asociación Térmica Limitada en Alta Densidad
Saturación Construida: En zonas con densidad construida \ge 60\%, la correlación de la vegetación local con el enfriamiento disminuye a valores cercanos a cero.
Pérdida de Asociación: En alta densidad la vegetación aislada muestra una asociación estadística no significativa con el enfriamiento superficial local.
Estrategia: Se requiere mitigación pasiva (modificación de la materialidad urbana) en áreas consolidadas.
Municipio | r en Baja (<20%) | r en Alta (>=60%) | Variación de r
San Pedro | -0.781 | -0.116 | +0.665
San Nicolás | -0.536 | -0.083 | +0.453
Monterrey | -0.489 | -0.026 | +0.463
Guadalupe | -0.278 | -0.042 | +0.236

## Slide 7: Implicaciones de Política Pública y Siguientes Pasos
Amortiguamiento Industrial: Implementar buffers verdes de 250m a 500m adyacentes a zonas industriales (San Nicolás y Monterrey) para mitigar la presión térmica.
Coordinación Metropolitana: Abordar el fenómeno de colindancia o desbordamiento espacial (*spatial spillover*) identificado en San Pedro (inercia proveniente de Santa Catarina).
Mitigación Pasiva: Priorizar la modificación de materialidad urbana (techos fríos con alto albedo, pavimentos permeables) en áreas de alta densidad.
Planificación Barrial: Diseñar redes de parques barriales interconectados con radios de influencia óptimos de 250m a 500m.
Siguientes Pasos: Cruzar los patrones de asociación bivariada con la delimitación física de zonas críticas de calor (hotspots) para la priorización territorial.